维修维保（第三批次）询价函

我单位以询价方式采购教学楼厕所等设施维修，邀请符合资格条件的供应商作出响应报价。现将有关事项说明如下：

一、采购需求、规格和要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西苑垃圾分类点 | 1、地面平整，水泥硬化7.5m×5m，厚度不小于10cm； 2、顶部采用彩钢板包边尺寸不小于7.3m×4.8m；三周设置垃圾分类广告标识高度不小于0.8m，立柱地面以上高度不小于2m，采用预埋件随混凝土基础浇筑（参照下图） | 1 | 项 |
| 2 | 东苑垃圾分类点 | 1、地面平整，水泥硬化4m×5m，厚度不小于10cm； 2、顶部采用彩钢板包边尺寸不小于3.8m×4.8m；三周设置垃圾分类广告标识高度不小于0.8m，立柱地面以上高度不小于2m，采用预埋件随混凝土基础浇筑（参照下图） | 1 | 项 |
| 3 | 档案室钢化玻璃及防盗门更换 | 钢化磨砂玻璃尺寸2.2m×1m×6mm， | 3 | 面 |
|  |  | 钢化磨砂玻璃门尺寸2.2m×0.9m×10mm | 1 | 扇 |
|  |  | 甲级防盗门 | 2 | 扇 |
| 4 | 体育场看台LED照明更换 | 室外照明LED，功率200W（包括检查及修复原有线路） | 4 | 盏 |
| 5 | 主干道LED照明更换 | LED路灯灯头，功率150W（包括检查及修复原有线路） | 12 | 盏 |
| 6 | 实训楼LED照明更换等 | LED室内照明，功率200W（包括检查及修复原有线路） | 4 | 盏 |
|  |  | 实训室空调钢结构底座高度不低于20cm | 2 | 个 |
| 7 | 东苑1号楼415走廊玻璃更换 | 普通玻璃1.1m×0.48m | 1 | 扇 |
| 8 | 东苑2号楼主污水管接头更换 | 卫生间100PVC主污水管接头拆除并更换新接头，保证排水不渗漏 | 1 | 项 |
|  |  | 卫生间抽水马桶更换 | 1 | 个 |
| 9 | 东苑3号楼床梯更换、台盆更换 | 419、413、211床梯更换 | 3 | 个 |
|  |  | 413、608大理石台板及台盆更换（包含水龙头、三角阀等所有配件） | 2 | 处 |
| 10 | 西苑1号楼床杆焊接等 | 400、115、104、224、322床横杆焊接 | 5 | 个 |
|  |  | 一层阳台不锈钢更换（按照60根报价，不受实际数量影响，由此产生风险由招标人和中标人各自承担） | 60 | 根 |
|  |  | 609屋面防水处理及室内粉刷 | 1 | 项 |
| 11 | 西苑2号楼床梯及护栏更换等 | 511、531、605床梯更换，516、530床护栏更换 | 5 | 个 |
|  |  | 522防盗门更换（丙级） | 1 | 个 |
|  |  | 115房间顶部渗水处理（包含215大便器拆除及防水处理、主管道重新接管等） | 1 | 处 |
| 12 | 西苑3号楼门体加固、地砖更换 | 原门框两侧墙体拆除，增加两道构造柱（尺寸150×150，内纵筋4根12，箍筋6@250），钢筋植入楼板，门框随构造柱现浇固定，层高2.4m；地板、墙面等恢复。 | 1 | 处 |
|  |  | 5+12+5钢化玻璃 | 2 | 扇 |
| 13 | 图书科技楼一楼纵向伸缩缝重新粉饰封堵 | 原伸缩缝表面处理、封堵，更换不锈钢扣板 | 1 | 处 |
| 14 | 教学楼七楼实训室接电 | 由总开接4平方的电线并设置插座等（包括开孔等） | 2 | 个 |
|  |  | 六层办公室地砖更换（80cm×80cm） | 4 | 块 |
|  |  | 水泥路面破除，雨水井重新连接保证排水通畅 | 1 | 处 |
|  |  | 100主雨水管恢复连接（集水坑增深） | 1 | 处 |
| 15 | 卫生间蹲式大便器更换 | 1、实训楼： 3层女厕2个； 4层男厕1个，女厕1个。 2、教学楼： 1层男厕6个，女厕10个； 2层男厕4个，女厕7个； 3层男厕1个，女厕4个； 4层男厕2个，女厕5个； 5层男厕2个，女厕8个； 6层女厕1个； 7层女厕2个。 3、运动场： 男厕2个，女厕6个。 | 64 | 个 |

二、报价要求

投标报价包括材料、运输、人工、安装、垃圾外运等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

三、其它要求

1、中标通知书发出后，三日内签订合同，若三日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

2、投标前，统一勘查现场，了解现场具体情况。（现场勘查时间及地点：2022年4月19日下午 15:00安徽新闻出版职业技术学院图书科技楼一楼集合）未参加统一勘查现场不具备投标资格。（参加统一勘察现场并签字确认，即具备投标资格）

3、除卫生间蹲坑以外，其他项目建设期至5月底前，具体时间双方协商确定。

4、具体工程量以结算审计审核为准。

注：根据疫情防控要求，需于2022年4月18日15:00前报备勘查人员姓名（两码），否则无法入校。

安徽新闻出版职业技术学院

2022年4月15日

询价采购供应商报价函

致安徽新闻出版职业技术学院：

我公司已认真阅读了贵方发布的询价，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西苑垃圾分类点 | 1、地面平整，水泥硬化7.5m×5m，厚度不小于10cm； 2、顶部采用彩钢板包边尺寸不小于7.3m×4.8m；三周设置垃圾分类广告标识高度不小于0.8m，立柱地面以上高度不小于2m，采用预埋件随混凝土基础浇筑（参照下图） | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 东苑垃圾分类点 | 1、地面平整，水泥硬化4m×5m，厚度不小于10cm； 2、顶部采用彩钢板包边尺寸不小于3.8m×4.8m；三周设置垃圾分类广告标识高度不小于0.8m，立柱地面以上高度不小于2m，采用预埋件随混凝土基础浇筑（参照下图） | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 档案室钢化玻璃及防盗门更换 | 钢化磨砂玻璃尺寸2.2m×1m×6mm， | 3 | 面 |  |  |
|  |  | 钢化磨砂玻璃门尺寸2.2m×0.9m×10mm | 1 | 扇 |  |  |
|  |  | 甲级防盗门 | 2 | 扇 |  |  |
| 4 | 体育场看台LED照明更换 | 室外照明LED，功率200W（包括检查及修复原有线路） | 4 | 盏 |  |  |
| 5 | 主干道LED照明更换 | LED路灯灯头，功率150W（包括检查及修复原有线路） | 12 | 盏 |  |  |
| 6 | 实训楼LED照明更换等 | LED室内照明，功率200W（包括检查及修复原有线路） | 4 | 盏 |  |  |
|  |  | 实训室空调钢结构底座高度不低于20cm | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 东苑1号楼415走廊玻璃更换 | 普通玻璃1.1m×0.48m | 1 | 扇 |  |  |
| 8 | 东苑2号楼主污水管接头更换 | 卫生间100PVC主污水管接头拆除并更换新接头，保证排水不渗漏 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 卫生间抽水马桶更换 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 东苑3号楼床梯更换、台盆更换 | 419、413、211床梯更换 | 3 | 个 |  |  |
|  |  | 413、608大理石台板及台盆更换（包含水龙头、三角阀等所有配件） | 2 | 处 |  |  |
| 10 | 西苑1号楼床杆焊接等 | 400、115、104、224、322床横杆焊接 | 5 | 个 |  |  |
|  |  | 一层阳台不锈钢更换（按照60根报价，不受实际数量影响，由此产生风险由招标人和中标人各自承担） | 60 | 根 |  |  |
|  |  | 609屋面防水处理及室内粉刷 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 西苑2号楼床梯及护栏更换等 | 511、531、605床梯更换，516、530床护栏更换 | 5 | 个 |  |  |
|  |  | 522防盗门更换（丙级） | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 115房间顶部渗水处理（包含215大便器拆除及防水处理、主管道重新接管等） | 1 | 处 |  |  |
| 12 | 西苑3号楼门体加固、地砖更换 | 原门框两侧墙体拆除，增加两道构造柱（尺寸150×150，内纵筋4根12，箍筋6@250），钢筋植入楼板，门框随构造柱现浇固定，层高2.4m；地板、墙面等恢复。 | 1 | 处 |  |  |
|  |  | 5+12+5钢化玻璃 | 2 | 扇 |  |  |
| 13 | 图书科技楼一楼纵向伸缩缝重新粉饰封堵 | 原伸缩缝表面处理、封堵，更换不锈钢扣板 | 1 | 处 |  |  |
| 14 | 教学楼七楼实训室接电 | 由总开接4平方的电线并设置插座等（包括开孔等） | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 六层办公室地砖更换（80cm×80cm） | 4 | 块 |  |  |
|  |  | 主雨水管重新连接（集水坑增深） | 1 | 处 |  |  |
|  |  | 水泥路面破除，雨水井重新连接保证排水通畅 | 1 | 处 |  |  |
| 15 | 卫生间蹲式大便器更换 | 1、实训楼： 3层女厕2个； 4层男厕1个，女厕1个。 2、教学楼： 1层男厕6个，女厕10个； 2层男厕4个，女厕7个； 3层男厕1个，女厕4个； 4层男厕2个，女厕5个； 5层男厕2个，女厕8个； 6层女厕1个； 7层女厕2个。 3、运动场： 男厕2个，女厕6个。 | 64 | 个 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （小写）： |
| 注： 1、单项报价合计与总报价不一至，以总报价（大写）为准。 2、投标报价包括材料、运输、人工、安装、垃圾外运等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。 |

二、有关资质证明材料：

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价函要求的其他证明文件。

三、联系方式

联系人：                手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日