附件一：

询 价 函

公司：

我院（图书馆）网络信息中心因疫情防控工作的要求，拟采取询价方式采购校园周界电子围栏加装，具体要求如下。

来电请接洽我部门胡老师，电话0551-63812285。并请惠示贵公司联系人员及通讯方式。

安徽新闻出版职业技术学院

2022年5月2日

报价回执：2022年校园周界电子围栏加装项目

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能双防区力矩感知型主机 | 1、智能控制终端采用中文触摸液晶显示屏，中文实时显示防区工作状态、防区参数，触摸按键可直接设置智能终端防区号、工作模式。 2、★智能终端具有力矩感知功能，力矩感知型脉冲式电子围栏的每根合金线均应具有力矩感知报警功能。当合金线力矩值改变时，无论导致力矩值改变的是绝缘或非绝缘体，设备主机和智能控制终端都应能实时发出防区报警信号且报警灵敏度应可调。(提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） 3、★网络型设备，脉冲主机自带网口，跨网段自适应，无需另外网络模块或辅助设备。(提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） 4、掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 5、心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 6、双防区智能终端采用双频独立工作制，可以同时设置一路高压，一路低压同时工作，互不干扰。 7、★实现前端围栏上每根线每个点都有4500V~10000V高压脉冲电。(提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） | 17 | 台 |  |
| 2 | 智能网络型中心控制主机 | 1、★智能控制终端采用8.3寸中文触摸液晶显示屏，液晶显示屏实时显示每个防区实时工作状态，可对智能设备进行布撤防、报警复位等操作。(提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） 2、★智能控制终端具有一键快速布撤防和遥控器快速布撤防功能。(提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） 3、★具有语音提示功能，应能实现防区报警、操作步骤等同步语音提示。 (提供公安部有权检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章） 4、智能终端具有管理员及操作员密码授权功能，可对不同身份的操作人员进行权限设置。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 报警系统中央管理主站 | 1、CPU：Intel 酷睿处理器11代I5及以上。 2、主板Intel B560系列主板及以上 （非H\Z系列主板，应具备的原生接口：1个HDMI， 2个Display Port， 2个 PS2 ，不少于10个USB其中 USB 3.2 不少于6个)。 3、内存：≥8GB DDR4 3200MHZ；具备原生4个内存插槽方便扩展。 4、硬盘：≥256G SSD，1TB机械硬盘，具备2个3.5寸及2个 M.2 SSD硬盘位。 5、★电源：≥200W高性能铜牌电源；电压范围89V-265V。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告或证书扫描件加以证明） 6、★机箱：机器噪声不高于10分贝。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告） 7、★原厂数据管理系统：应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置U盘分区加密功能、数据安全删除功能，基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复、一键系统恢复功能（非系统自带）。（投标文件中提供功能截图加以证明） 8、键鼠：USB光电抗菌鼠标；USB防水抗菌键盘； 9、三年原厂免费上门保修服务，具备7*24小时400大客户技术专线，7*24小时工程师在线远程协助。随机带一键硬件检测及服务查询功能。支持微信在线报修，进度查询功能。 10、显示器：21.5高清LCD，取得护眼滤蓝光认证。 11、★产品具有无故障运行时间 MTBF≥110万小时的检测报告或证书。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 4 | 张力式电子围栏智慧管控平台 | 1、采用交互式人机工作模式，操作简单，便于使用。 2、平台运用大数据分析、云技术加持，实时显示出各个分点电子围栏系统的运行状态，可远程对所有分点的电子围栏系统进行布撤防管理、报警复位控制、报警实时响应、设备参数设置、防区管理、电子沙盘等功能，具有终端设定、防区划分、记录存储、打印、统计与分析的功能，可管理分点的数量与防区数量不受限制。 3、中心平台软件具有远程报警功能，实时接收各点位的报警信号，具备一键布撤防功能、报警复位功能。 4、平台软件具备电子地图功能，在警戒状态下能实时监视各用户的报警情况，在有报警时能立即展示报警的方位。 5、平台软件具备万能通用查询功能，能根据输入的条件查询所需的信息。 6、平台软件具备第三方兼容接口，可与第三方平台协议互通，具备实时向第三方平台发送报警信号及工作日志功能。 7、报警日志至少可保留60天，保留天数可根据报警中心的需要进行设置 8、平台软件管理功能强大，安装于主管部门安防控制中心，利用城域网，与各个分点的电子围栏系统控制主机实时通讯，形成各分点及主管部门同时实现控制管理、实时报警响应的管理体系。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电子地图 | 亚克力材质，无框屏设计，60*80cm，每防区实时报警响应，彩灯直观显示。 | 1 | 块 |  |
| 6 | 视频联动模块 | 网络型设备，TCP/IP接口，16路报警信号输出，与视频监控系统无缝衔接，支持防区视频实时弹屏，全屏，轮屏示，支持报警复位同步功能。 | 3 | 只 |  |
| 7 | 智能限温设备箱 | 1、内置设备保护单元，温度控制模块，当箱内温度达到限高值时，自动开启散热功能。 2、专用设备防护箱，防水性能好，不锈钢材质，尺寸：400*500*200，内置电源浪涌保护器、橡胶绝缘垫。 | 17 | 只 |  |
| 8 | 避雷器 | 1、氧化锌避雷器，有机材料，变电站级别产品，额定电压：10KV,方波通流容量：200，下泄漏电流小于50UA，爬电比距：27MM/KV,配置不锈钢安装支架。 2、含内径2.0MM，双屏蔽层设计，用于连接报警终端与探测线的脉冲信号传导线。 | 34 | 只 |  |
| 9 | 室外报警器 | 12V旋转声光红色警示灯，警笛音90分贝，LED灯珠，配专用支架（厚2MM）。 | 34 | 只 |  |
| 10 | 接地桩 | 镀锌材质，4*4*100CM，含5米国标BV6接地线。 | 34 | 套 |  |
| 11 | 力矩感知单元 | 1、ABS工程塑料，内置高压脉冲耦合器，高压脉冲模块，感测模块，记忆及判断模块，实时感知力矩值的变化，四六线通用。 2、可调整每根线的力矩灵敏度，四档可调。 | 136 | 只 |  |
| 12 | 木纹型终端杆 | 1、铝合金材质，抗氧化处理，方型结构，20*30mm，壁厚3MM，高度900MM，超高硬度。 2、表面木纹处理，经久耐用，可与周边环境融为一体。 3、每根终端杆配置4个绿叶型终端杆绝缘子，与木纹型终端杆形成美观整体。 | 70 | 根 |  |
| 13 | 木纹型承力杆 | 1、铝合金材质，抗氧化处理，方型结构，10*20mm，壁厚2MM，高度900MM，超高硬度。 2、表面木纹处理，经久耐用，与周边环境融为一体。 3、每个承力杆配置4个绿叶型承力杆绝缘子，与木纹型承力杆形成美观整体。 | 280 | 根 |  |
| 14 | 专用底座 | 铝合金材质，L形，壁厚3MM，配置加强筋，高强度。 | 420 | 只 |  |
| 15 | 专用合金线 | 1、铝镁合金材质，专用探测线缆，耐高温，直径2.0MM。 2、布线采用4线制，满足本次电子围栏使用需求。 | 1 | 项 |  |
| 16 | 紧线器 | 1、ABS工程塑料，高耐腐蚀、抗氧化，小齿紧线器，耐高低温。 2、每个紧线器配置2个合金材质，防松动，耐腐蚀，抗氧化线的线连接器。 | 272 | 个 |  |
| 17 | 警示牌 | ABS工程塑料，尺寸：100*250MM，双面显示。 | 140 | 块 |  |
| 18 | 系统集成服务 | 1、包含本次学校周界电子围栏系统涉及到的所有施工及安装：包括但不限于含双防区力矩感知型主机、设备箱、承力杆、报警器、避雷器、专用合金线的安装和敷设；电源线、信号线的敷设；部分地面的开挖、管道的预埋及恢复。 2、包括本次电子围栏系统涉及到的所有设备及辅材，包括但不限于超五类室外网线、电源线、插排、PE管、膨胀螺丝。 3、包含电子围栏系统的调试及与监控系统的对接等。 | 1 | 项 |  |

报价联系人：                      联系电话：

报价单位(盖章)：                   日    期：