附件一：

询 价 函

公司：

我院（图书馆）网络信息中心因疫情防控工作的要求，拟采取询价采购的方式实施校园监控扩容项目，具体要求如下。

来电请接洽我部门胡老师，电话0551-63812285。并请惠示贵公司联系人员及通讯方式。

安徽新闻出版职业技术学院

2022年5月2日

报价回执：2022年校园监控扩容项目

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光网络摄像机 | 1、200万像素1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。 2、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）。 3、补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。4、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 5、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 6、电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W。 | 台 | 12 |  |
| 2 | 全彩全景枪球智能一体机 | 1、支持POE功能，全景2Mp全彩2.8mm;细节2Mp红外23倍，支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。 2、有效除雾传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS 。 3、最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）。 4、焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】4.8 mm~110 mm。 5、主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（1920 × 1080）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 6、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG。 7、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）。 8、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB）报警输入: 1路报警输入报警输出: 1路报警输出音频输入: 1路音频输入音频输出: 1路音频输出。 9、供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at） 10、设备功耗: 最大功耗：24 W。 11、★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片。 12、★在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 13、★具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 加★项需提供检测报告复印件（或扫描件）并加盖原厂公章。 | 台 | 7 |  |
| 3 | 存储 | 1、24盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；24块4T企业级硬盘；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式。 2、★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传，设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示。 3、★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级，设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 4、★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 加★项需提供检测报告复印件（或扫描件）并加盖原厂公章，本次项目为监控扩容项目，为确保系统兼容性，存储使用原有品牌及型号，对监控平台系统进行升级，提供厂商授权。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 云终端解码器 | 1、与原系统兼容，支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； HDMI输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ），VGA最高支持1080P@60HZ。 2、支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式。 3、支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。 4、支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别。 5、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 硬盘 | 1、监控专用硬盘。 2、硬盘容量：6TB。 3、硬盘尺寸：3.5英寸。 4、缓存：64M。 5、转速：5900rpm。 5接口类型：STTA3.0。 | 块 | 8 |  |
| 6 | 交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，转发性能≥11Mpps。 2、10/100/1000Base-T以太网电口≥8个。 3、交换机免配置，即插即用。 4、下行支持POE功能。 5、支持MAC地址≥4K，MAC 表项老化时间 5 分钟。 6、支持端口线序自协商、端口属性自协商，支持端口自动休眠。 | 台 | 6 |  |
| 7 | 台式电脑 | 1、CPU：Intel 酷睿处理器10代I7 10700及以上。 2、主板Intel H470系列主板及以上 （H系列主板，应具备的原生接口：1个HDMI， 1个VGA，不少于10个USB其中 USB 3.2 不少于6个 )。 3、独立显卡 R7430 2G，接口数≥2。 4、内存：≥16GB DDR4 2933MHZ；具备原生2个内存插槽。 5、硬盘：≥256G SSD，1TB机械硬盘，具备2个3.5寸及2个 M.2 SSD硬盘位。 6、电源：≥200W高性能铜牌电源；电压范围89V-265V。 7、机箱：机器噪声不高于10分贝。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 显示器 | 1、≥23.8" VGA/HDMI IPS 1920x1080 低蓝光/窄边/含VGA线/壁挂 黑色。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 室外防水配电箱 | 1、含插排、空开、线槽。 2、★厂商具备中国质量认证中心认证的“产品认证证书”。提供证书复印件（或扫描件）并加盖公章。 | 台 | 6 |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5/。 2、通过标准最高传输频率250MHz测试。 3、额定传输速率(NVP)：68%。 4、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m。 5、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 。 6、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。 7、护套材料：护套外径：6.3±0.3mm。 8、阻燃标准：IEC60332-1-2。 9、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内。 10、包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱。 11、安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃。 12、★6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书。 13、★产品传输性能符合短信道（二节点），永久链路并提供第三方检验报告复印件并加盖公章。 14、★产品符合TLC认证并提供证书。 加★项需提供证书或第三方检测报告复印件（或扫描件）并加盖原厂公章并提供厂商授权。 | 箱 | 7 |  |
| 11 | 主干电源线 | 1、RVV3*2.5 | 米 | 1600 |  |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 1、10/100/1000M自适应以太网光纤收发器采用了专用千兆光纤收发器专用芯片，工作稳定可达到工业级标准。 2、实现了10M，100M，1000M不同速率的以太网之间的通讯；它将千兆以太网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了20公里以上，非常适合作为千兆主干传输设备。符合 IEEE802.3ab IEEE802.3z 标准，支持 SPANNING TREE 构造容错网络；工作速率 1000Mbps ，向下兼容 10Mbps 和 100Mbps。 3、提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、 100M 、 1000M 速率指示灯 ；外置开关电路，低功耗，低发热，能长时间稳定工作 ；优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 。 | 对 | 6 |  |
| 13 | 6芯单模光缆 | 光缆的结构是将单模或多模光纤套入由⾼模量的塑 料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。 2、松套管外用双⾯涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水层保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强后挤制低烟无卤阻燃护套成缆。 | 米 | 1600 |  |
| 14 | 系统集成服务 | 1、包含本次学校周界监控所有施工及安装：包括但不限于监控主机、前端摄像机、设备箱、立杆的安装和敷设；电源线、信号线的敷设；部分地面的开挖、土方回填清运、管道的预埋及恢复。 2、包括本次监控系统涉及到的辅材，包括但不限于超六类室外网线、电源线、插排、PE管、膨胀螺丝、熔纤盒、尾纤、光缆熔接、机柜供电、水晶头等。 3、包含监控系统的调试及与现有监控系统的对接等。本项目为学院现有监控系统扩容，本次采购的所有监控设备必须接入学院现有“智能综合监控一体化平台”，在现有平台上统一管理使用。 | 项 | 1 |  |

报价联系人：                      联系电话：

报价单位(盖章)：                   日    期：