附件：

询 价 函

公司：

我院实验实训中心因实际需求,对实训室（机房）改造整修(第三批次)-教学楼铃声系统更新询价采购，具体要求见详单。

来电或传真请接洽该部门 陈 老师，电话0551-63814081。并请惠示贵公司联系人员及通讯方式。

安徽新闻出版职业技术学院

2022-11-22

报价回执详单：

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定压功放 | ★1.与现有广播控制主机兼容； ★2.远程监控：支持RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态（投标文件中提供RS485接口实物功能佐证图影印件、第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告影印件或扫描件）。 3.电路保护：开机延时静噪、断电瞬时关机； 4.短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复；（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告影印件或扫描件）； 5.温控变速风扇：风机转速正比于机内温度，气流从前到后； 6.削波压限器保护：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率； 7.控制口：Phoeni*2pin,配接主备切换器，实现主备功放的自动切换； 8.显示方式：面板带5段LED信号指示灯*2组，分别指示输出电流值和输出电压值； 9.LED指示灯：面板带“保护”LED指示灯和“过载”LED指示灯； 10.频响类型选择：拨动开关一组，可以选择默认和宽频； 11.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)； ★12.输出功率：≥1600W； ★13.额定输出电压：100V±5V； 14.信噪比：≥90dB（A计权）； 15.输入灵敏度：775mV±50mV； 16.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%； 17.电源范围：90~260V AC宽电压工作能力。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 播音话筒 | 1.金属外壳设计，轻触式开关； 2.配3C认证电源，或9V层叠电池供电，任意选择； 3.换能方式： 电容式 4.指 向 性： 心型指向 5.频率响应： 40Hz-18KHz 6.输出阻抗: 600Ω±30% 7.MIC灵敏度：-39dB±3dB 8.前奏音灵敏度： -50dB±2dB 9.与“定压功放”同品牌。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 室外防雨音柱 | 1.产品采用铝制结构，可以横向固定； 2.中低音扬声器采用4吋高品质喇叭，双磁钢结构，高音采用3吋优质号角高音； 3.输入电压：100V； 4.额定功率：50W； 5.频率响应：120~18KHz (±10%)； 6.灵敏度：89dB±3； 7.最大声压级：108dB±1； 8.喇叭单元：LF：4"×4；HF：3"×1号角高音。 9.外形尺寸：约720×180×120(H×W×D)mm； 10.与“定压功放”同品牌。 | 只 | 18 |  |
| 4 | 分区控制器 | ★1.16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警功放输入，16分区输出（投标文件中提供实物功能佐证图影印件）。 2.分区可通过面板按键手动控制； 3.两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232×1，RS422×2； 4.与“定压功放”同品牌。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 广播线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC）1.0平方护套线。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整；成品外径约7.9㎜。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 系统集成费 | 施工布线，设备安装调试，施工辅材等（施工环节避免影响其他已有线路，有产生噪音的施工时避开授课时间）。 | 项 | 1 |  |

注：1. 以上具体要求以实际勘察为准,请按规定时间勘查现场，若因没有勘查现场造成报价失误，中标方自行承担损失。

2.以上单价包含货物费用、发票开具费用、送货上门费用、安装调试费用等全部费用。

3.所提供的设备及系统集成提供2年以上免费质保（以验收合格时间起算）。

报价联系人：                        电话：

报价单位公章：                        日期：